1      تتحرك سيارة على طريق أفقي مستقيم بسرعة 36 كم / سا، حيث كتلتها 1 طن، أحسب طاقتها

الحركية؟ وفي لحظة ما لاقت السيارة طريقاً مستقيمة صاعدة وبنفس الحظة أُ وقفت قوة جر المحرك

وباعتبار المقاومات السلبية لحركة السيارة تعادل قوة وحيدة ثابتة طوال الحركة وتساوي0.1 نيوتن

لكل 1 كغ، استنتج المسافة التي تقطعها السيارة في الصعود؟ والتغير في طاقتها الكامنة حتى انعدام

سرعتها؟ هل تبقى السيارة ساكنة لحظة انعدام سرعتها أم تعود؟ ولماذا؟ وما هي سرعتها بعد أن

تقطع مسافة 10 م في حالة الهبوط؟ علماً أن الطريق تميل على الأفق بزاوية 0.02 راديان.

( الجواب: 50000 جول، 166.6 م، 50000 جول، نعم ث1> مق،  2  م / ثا )

2    تتحرك سيارة على طريق أفقي مستقيم بسرعة 36 كم / سا, حيث كتلتها 1 طن، أحسب طاقتها

الحركية؟ بفرض السيارة لاقت طريقاً أفقياً صاعداً يميل على الأفق بزاوية 30ْ , وبنفس اللحظة

أُوقفت قوة جر المحرك فقطعت السيارة بالصعود مسافة قدرها 5 م، استنتج قيمة المقاومات السلبية

لحركة السيارة, باعتبارها ثابتة من لحظة إيقاف المحرك حتى انعدام سرعتها؟

( الجواب: 50000 جول، 5000 نيوتن )

3    خيط مهمل الكتلة طوله 1 م  بنهايته كرة نقطية كتلتها 100 غ، معلق بنقطة ثابتة م ، أ ُزيحت

الكرة عن وضع توازنها بحيث أصبح خيط التعليق أفقياً وتركت الكرة بلا سرعة ابتدائية والمطلوب:

أ- أحسب العمل الذي صرف على الكرة لإزاحتها؟ ب- أحسب السرعة الخطية والزاوية لحظة مرور

الكرة بالشاقول؟ جـ- بفرض وجود مسمار محمول على شاقول الخيط ومثبت في منتصف المسافة

بين الكرة والنقطة م ، أحسب الإرتفاع الذي تصل إليه الكرة في الجهة الثانية؟

( الجواب: 1 جول، 2  5  م / ثا، 2  5  راديان / ثا، 1 م )

4     نقطة مادية كتلتها 200 غ، تدور حول محور يبعد عنها 5 م, أحسب طاقتها الحركية؟ إذا كانت

سرعتها 2 م / ثا؟

( الجواب: 0.4 جول)